Kamerarendszer karbantartási és szerelési utasítás

Biztonságtechnika

A karbantartási műveleteket csak szakképzett személy végezheti el!

Karbantartási műveletek

A javasolt karbantartási műveletek a berendezés hosszú távú, üzembiztos működését biztosítják.

Javasolt karbantartási műveletek

A javasolt karbantartási műveleteket évente kell elvégezni.

Burkolat ellenőrzése
Az rendszerhez tartozó eszközök épségét szemrevételezéssel,  a működőképességét próbával kell ellenőrizni.
A kábelek, vezetékek burkolati bevezetési pontjait a tömítettség szempontjából szemrevételezéssel ellenőrizni kell.
A feltárt hibák megszüntetéséről intézkedni kell.

Portalanítás
A portalanítás során az eszközök felületein lerakodó port, szennyeződést kell eltávolítani

Sorkapcsok ellenőrzése
Szemrevételezéssel kell ellenőrizni a sorkapcsok elszíneződését, rögzítésük stabil állapotát.
A hibás sorkapocs kijavításáról vagy cseréjéről intézkedni kell. Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy az összes szerelvény, vezeték, berendezés megfelelően rögzítve van.

Kamerák ellenőrzése

Két személy szükséges a teszt elvégzéséhez. Az egyik figyelemmel kíséri képernyőt, amíg a másik személy sétál a biztosított területen, a kijelzőn a másik személy mozgását kell látni, és utána a rögzített felvételeket ellenőrizni kell, az adott területen lévő mozgást megfelelően rögzíti-e a rendszer. Ellenőrizni kell a kamerák rögzítésének minőségét, a szükséges beállításokat el kell végezni, az elszennyeződött objektíveket meg kell tisztítani.

Eseményekhez kötött karbantartási műveletek

Az eszközök elhelyezését évente, vagy minden egyes átépítésnél, átrendezésnél ellenőrizni kell, az eszközök használhatóságát nem korlátozza-e egyéb eszköz.

Ellenőrizni kell hogy nem történt-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változás, melyek károsan befolyásolhatják a rendszer működését.

Rendkívüli felülvizsgálatok, karbantartások
Tűzesetet, betörést vagy elemi kárt követően szemrevételezéssel és próbával teljes körűen meg kell vizsgálni hogy a rendszer károsodott vagy meghibásodott-e.

Amennyiben az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása tapasztalható a szükséges javítást el kell végezni.

Hosszú üzemszünet

Hosszú üzemszünet után az éves rendszeres vizsgálatot célszerű elvégezni. Hosszú üzemszünetnek minősül pl. 30 napnál hosszabb teljes körű leállás.

Tulajdonos vagy bérlő váltás után

Tulajdonos vagy bérlő váltás után az éves rendszeres vizsgálatot célszerű elvégezni.

Rendszeres felülvizsgálat és karbantartás adatai

| Felülvizsgálat és karbantartás ideje (megkezdés és befejezés) |  |
| --- | --- |
| Az ellenőrzést végző személy |  |
| A berendezés működik |  | igen | nem |
| A berendezés nyugalmi helyzetben van |  | igen | nem |
| A berendezés hibát jelez |  | igen | nem |
| A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént |  | igen | nem |
| A használatban vagy technológiában valamint a berendezésben történt, annak működését befolyásoló tényezők: |
| A berendezés működésének biztosítása érdekében javasolt intézkedések: |
| A vezérlések működésének tapasztalatai: |
| Egyéb ellenőrzés során tapasztaltak: |
| Cserélt, javított eszközök leírása: |
| Dátum, Aláírás |

Események adatai

| Dátum | Idő | Esemény leírása | Intézkedés | Aláírás |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás adatai

| Felülvizsgálat és karbantartás ideje (kezdés/befejezés) |  |
| --- | --- |
| A karbantartást végző |  |
| Rendkívüli karbantartás oka |  |
| A felülvizsgálat során tapasztaltak: |
| Felülvizsgálat/karbantartás adatai: |
| dátum/aláírás |  |

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás adatai

| Felülvizsgálat és karbantartás ideje (kezdés/befejezés) |  |
| --- | --- |
| A karbantartást végző |  |
| Rendkívüli karbantartás oka |  |
| A felülvizsgálat során tapasztaltak: |
| Felülvizsgálat/karbantartás adatai: |
| dátum/aláírás |  |

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás adatai

| Felülvizsgálat és karbantartás ideje (kezdés/befejezés) |  |
| --- | --- |
| A karbantartást végző |  |
| Rendkívüli karbantartás oka |  |
| A felülvizsgálat során tapasztaltak: |
| Felülvizsgálat/karbantartás adatai: |
| dátum/aláírás |  |

| Sorsz. | Elhelyezés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |